## Slide 1: Лабораторная работа 2 Сетевые технологии
Чигладзе М.В. 29 мая 2003
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
1/14

## Slide 2
Информация

## Slide 3: Докладчик
Чигладзе Майя Владиславовна
студент РУДН направления Прикладная информатика
заместитель ОСК профсоюза РУДН
волонтер университета и Москвы
[1132239399@pfur.ru]
https://github.com/LaMeru

## Slide 4
Вводная часть

## Slide 5
Цели
Цель данной работы—изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

## Slide 6
Актуальность
Сетевые технологии являются фундаментальной основой современного информационного обмена. Технологии Ethernet и Fast Ethernet занимают ведущие позиции в построении локальных сетей благодаря высокой скорости передачи данных, надежности и широкому распространению оборудования. Изучение принципов работы этих технологий позволяет не только понять основы передачи данных в локальных сетях, но и эффективно оценивать их производительность, выявлять потенциальные узкие места и устранять сбои. Практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе Fast Ethernet, актуально для специалистов в области сетевых технологий, системных администраторов и инженеров по информационной безопасности.

## Slide 7: Материалы и методы
Материалы
Для выполнения лабораторной работы используются следующие материалы и инструменты:
Компьютеры с сетевыми интерфейсами Ethernet/Fast Ethernet.
Сетевые коммутаторы и концентраторы, поддерживающие Fast Ethernet.
Патч-корды и сетевые кабели категории 5/5e или выше.
Программное обеспечение для мониторинга и тестирования сети (например, Ping, Traceroute, Wireshark или аналогичные утилиты).
Настольные инструкции и схемы подключения локальной сети.
Таблицы и бланки для фиксации результатов измерений скорости передачи данных, задержек и ошибок.

## Slide 8
Выполнение лабораторной работы

## Slide 9: Выполнение работы
Исходные данные:
Расчёт по первой модели:
Диаметр домена коллизий равен сумме длин всех сегментов:
[ 60 + 95 + 10 + 5 + 90 + 100 = 360 м ]
Максимально допустимый диаметр по стандарту = 205 м.
Вывод: 360 м > 205 м → сеть неработоспособна по первой модели.

## Slide 10: Выполнение работы
3. Расчёт по второй модели
Удельное время задержки для витой пары Cat. 5: 1,112 би/м.
60 м = 60 × 1,112 = 66,72 би
95 м = 95 × 1,112 = 105,64 би
10 м = 10 × 1,112 = 11,12 би
5 м = 5 × 1,112 = 5,56 би
90 м = 90 × 1,112 = 100,08 би
100 м = 100 × 1,112 = 111,2 би
Сумма по сегментам: 400,32 би.

## Slide 11: Выполнение работы
3. Расчёт по второй модели
Дополнительно учитываем:
- пара терминалов TX: 100 би
- два повторителя класса II: 2 × 92 = 184 би
Общая сумма:
[ 400,32 + 100 + 184 = 684,32 би ]
Добавим страховой запас 4 би:
[ 684,32 + 4 = 688,32 би ]
Так как 688,32 > 512, сеть неработоспособна.

## Slide 12: Заключение
В результате расчётов установлено:
- По первой модели диаметр домена коллизий превышает допустимый
(360 м > 205 м).
- По второй модели время двойного оборота превышает 512 битовых интервалов (688,32 би > 512 би).
Вывод: сеть по данному варианту (№3) работать не будет, так как не удовлетворяет требованиям Fast Ethernet ни по первой, ни по второй модели.

## Slide 13
Результаты

## Slide 14: Результаты
В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки изучения принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.